## Фаворит (380 В) -Цена:113000руб

## Описание

Стенд для правки дисков «Фаворит» предназначен для правки литых и кованых легкосплавных дисков диаметром от 10 до 22 дюймов включительно (до 22-х дюймов - используя мобильный кронштейн). Вал изготовлен из инструментальной стали 50Х с повышенной износостойкостью и прочностью.

Простота в использовании является одним из главных достоинств стендов в отличии от аналогичных моделей других производителей, а также доступность ремонта.

Ремонтируемый диск закрепляется на планшайбе, группа пазов которой позволяет зафиксировать любой диск вышеуказанного размера. Гидравлический привод стенда «Фаворит» позволяет достигать максимального усилия в зоне правки до 3700 кг, что, в большинстве случаев, позволяет полностью восстановить геометрию ремонтируемого диска. Комплектуется сменными рихтующими насадками и рабочими штоками. Для хранения набора вспомогательных инструментов в конструкции стенда предусмотрен инструментальный ящик. Управление рабочим гидроцилиндром осуществляется при помощи гидравлического распределителя со встроенным редукционным клапаном и регулятором давления. Гидроцилиндр приводится в действие давлением масла, создаваемым масляным насосом. Масляный насос, размещенный внутри корпуса стенда, является основой гидропривода «Фаворита». Вращение насоса осуществляет электродвигатель, соединенный с насосом через муфту. На обратной стороне струбцины расположен указатель биения, представляющий собой металлический стержень с острым основанием. Указатель биения служит для четкого определения места ремонта, особенно в заключительной стадии.

## Характеристики

| Размер ремонтируемых дисков, диаметр посадочной полки в дюймах | 10-22 |
| --- | --- |
| Напряжение питания**, В | 3ф. 380±10% |
| Потребляемая мощность**, кВт | 0,55 |
| Рабочее давление в гидросистеме, бар | 90-105 |
| Максимальное выходное давление гидронасоса, кгс/см.кв. | 250 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 1,35 |
| Рабочий ход штока гидроцилиндра, мм | 30 |
| Габаритные размеры, мм | 885х610х1190 (1365)* |
| Вес нетто,кг | 197 |
| Объём упаковки, м куб. | 1,06 |
| Вес брутто, кг | 231 |
| Степень защиты оболочки, | IPX0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
| * - размер в скобках, упор в верхнем положении |  |
| ** - в зависимости от исполнения |  |